### Zeitplan	Lernziele:	physikalischer Inhalt:	EES

physikalische Methode:	Proportionalität ( Gln

Mathematik:	-

# Vorher: 	1.1  Energieerhaltung

# Nachher:	1.3  Arbeit

# 1.2 	Rechnen mit Energie

# 1.2.0 mündlich

1.2.1 war schon dran als 1.1.3

1.2.2., 1.2.3 kommt in den Übungen als

- Flaschenzug,

- Schiefe Ebene (im Beispiel perpetuum mobile)

- Hebel

Neue Nummerierung:

# 1.2.4	Höhenenergie

Beim nächsten Mal evtl. als Lückentext.

Hintergrund je nach Bedarf: Teile von VO_ProportionalitätBsp.doc

# 1.2.5 	Bewegungsenergie

Weiter mit dem Lückentext  VO_Ekin.doc

Terme üben: 		Aufgabe „Gleiche Energiestufen“

Energieerhaltung: 	Musteraufgabe zum freien Fall (z.B. Weiterführen der Aufgabe Crashtest);

Aufgaben auf dem Blatt E1 bis E7, Folienmodell zum Schwerpunkt

1.2.6  Spannenergie (besser im Buch auf Seite 45)

Herleitung entweder über die Fläche im s-F-Diagramm oder

Formel nur mitteilen und plausibel machen.

# 1.2.0	Gleichung

# Wir suchen 1.) eine Gleichung und 2.) Terme für die verschiedenen Energieformen.

# zwei Schlümpfe übergeben sich einen „heißen“ Gegenstand

# Aus dem Energieerhaltungssatz gewinnen wir eine Gleichung

# Gesamtenergie vorher	= Gesamtenergie nachher

# oder:

# von Körper 1		    dem Körper 2

# abgegebene Energie	= zugeführte Energie	.

# Jetzt suchen wir Terme zum Einsetzen.

# 1.2.4	Höhenenergie

# Überlegung: 	Zwei Schlümpfe tauschen ihre Höhenenergien aus.

# 1.) Einer zieht einen anderen, gleich schweren, genauso weit hoch, wie er selber absinkt

# 2.) Einer zieht zwei andere „auf zweimal“ hoch.

# Die zwei haben nachher also doppelt so viel Höhenenergie wie einer. Drei ...

# Erinnerung/Wiederholen Proportionalität I … IV

# n-fache Gewichtskraft ( n-fache Höhenenergie

# EHöhe ~ FG

# 3.) Einer zieht seinen Freund „auf zweimal“ doppelt so weit hoch. Auf dreimal ...

# n-fache Höhe     ( n-fache Höhenenergie

# EHöhe ~ h

# Hängt die Höhenenergie vielleicht noch von einer weiteren Größe ab?

# Es zeigt sich: Nein.

# Welcher Term ist proportional zu FG  und zu h ? Das Produkt

# Teilabdecken, Beispiele ...

# EHöhe ~ FG ( h

# Wir wählen am einfachsten

# Es ginge auch ... = 2( ... . Noch haben wir die Wahl

# EHöhe = FG ( h

# HA: 	Erinnerung an die 7. Klasse: FG = mg . g = 9,81 N/kg = 9,81 m/s² ;

# Ortsfaktor = Fallbeschleunigung. Damit ist

# EHöhe = m(g( h

# Einheit: 	Um ein „Gewicht“ von 1 N um 1 m hochzuheben, braucht man 1 J (Joule)

# [ EHöhe ] = [FG ( h] = N(m = J		auch: [FG ( h] = [m(g( h] = kg m/s² (m = J

# Weil sich die Energieformen ineinander umwandeln lassen, gilt allgemein

# [E] = J

# Bemerkung: Den Bezugspunkt für h = 0 dürfen wir wählen, zum Beispiel

# Tischplatte, Erdgeschoss, Erdmittelpunkt

# Aufgabe: 	Eine Schülerin von 50 kg steht auf einem 5 m hohen Sprungbrett. Ergänze ...

# HA		Gal17/1a